## Slide 1: 차선 검출

## Slide 2: 색 정보 이용
1. RGB 색 좌표계를 이용한 흰색 추출

## Slide 3
2. HSI 색 좌표계를 이용한 흰색 추출

## Slide 4: 색 정보 이용 결론
색 정보만으로 차선 추출은 불가능하다.
(색정보로 흰색을 추출하면 흰색 중 차선을 뽑아낼 수 없다.)

## Slide 5: 직선 특징 이용
Edge 추출을 통한 차선을 검출

## Slide 6: Edge 검출 방법
1. 1차 미분
- Sobel 마스크
2. 2차 미분
- 라플라시안 마스크
-Canny Edge 검출

## Slide 7
f[n]
f[n+1]
△x
(픽셀에선 1)
= f[n+1] – f[n]]
1차 미분
픽셀 I 의 변화량은
∇I(m, n) =
= I ∇x(m, n) I + I ∇y(m, n) I
∇x(m, n) = I I(m+1, n) – I(m, n) I
∇y(m, n) = I I(m, n+1) – I(m, n) I

## Slide 8
1. 1차 미분
소벨 연산
(m-1, n-1) | (m, n-1) | <m+1, n-1)
(m-1, n) | (m, n) | (m+1 ,n)
(m-1, n+1) | (m, n+1) | (m+1, n+1)
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
∇x(m, n) = [I(m+1, n+1)) + 2 * I(m+1, n) + I(m+1, n-1)] – [I(m-1, n+1)] + 2I(m-1, n) + I(m-1, n-1)]
∇y(m, n) = [I(m+1, n+1)) + 2 * I(m, n+1) + I(m-1, n+1)] – [I(m+1, n-1)] + 2I(m, n-1) + I(m-1, n-1)]
I(m, n) = ∇x(m, n) + ∇y(m, n)

## Slide 9
- Sobel 마스크를 이용한 1차 미분

## Slide 10
Edge가 두꺼워서 어디까지가 edge인지를 찾아야함
Object인식에는 적합하지 않다.

## Slide 11
2. 2차 미분
1차 미분으로는 너무 많은 Edge후보 생성
실제 Edge점은 1차 미분의 최대값
=> 2차 미분하면 0인 것이 1차 미분의 최대값
원신호
1차미분
2차미분

## Slide 12
2. 2차 미분
라플라시안 연산
I(x, y) = Ixx(x, y) + Iyy(x, y)
Ixx(m, n) = Ix(m, n) – Ix(m-1, n)
Ix(m, n) = I(m+1, n) – I(m, n)
Iyy(m, n) = Iy(m, n) – ly(m, n-1)
ly(m, n) = l(m, n+1) – I(m, n)
I(x, y) = I(m+1, n) + I(m, n+1) + I(m-1, n) + I(m, n-1) -4I(m, n)
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
(m-1, n-1) | (m, n-1) | <m+1, n-1)
(m-1, n) | (m, n) | (m+1 ,n)
(m-1, n+1) | (m, n+1) | (m+1, n+1)

## Slide 13
- 라플라시안 마스크를 이용한 2차 미분

## Slide 14
Edge가 1개의 픽셀크기라서 얇은 Edge
=> Object인식에 적합 하지만 잡음에는 민감

## Slide 15: Canny Edge 검출
1) 가우시안 필터를 이용한 노이즈 제거

## Slide 16
2) 미분을 통한 Edge 검출

## Slide 17
3) 비최대치 억제
1 | 2 | 2 | 4 | 7
2 | 2 | 6 | 7 | 5
2 | 6 | 7 | 6 | 2
5 | 7 | 6 | 2 | 1
7 | 5 | 2 | 1 | 1
1 | 2 | 2
2 | 2 | 6
2 | 6 | 7
2 | 6 | 7
6 | 7 | 6
7 | 6 | 2
4방향의 원소들보다 크면 자신이 Edge 그렇지 않으면 Edge가 아닌 것으로 간주
=> 얇은 Edge를 얻음

## Slide 18
3) 비최대치 억제 결과

## Slide 19
4-1) 임계값 사용
비최대치 억제 후에도 실제 Edge와 약간의 노이즈는 검출됨
이를 구별하기위해 2개의 임계 값 Low와 High를 사용
Low와 High를 기준으로 파란색 영역은 제거하고
주황색 영역(약한 Edge)과 빨간색 영역(강한 Edge)를 구분함

## Slide 20
4-2) 약한 Edge 연관성 판별
강한 Edge는 최종 Edge에 추가
주황색 영역의 Edge는 강한 Edge와 연결된 경우에만 추가
노이즈나 작은 변화량은 강한 Edge와 연관성이 떨어지므로
A | B | C
D | (m, n) | E
F | G | H

## Slide 21
3) Edge연관 판별 및 Canny Edge 검출 결과

## Slide 22: 검출된 Edge를 통한 직선 검출
수식으로 표현할 수 있는 도형이라면 검출할 수 있다
=> Hough Trasnform 함수

## Slide 23: 참고문헌
1] https://blog.naver.com/windowsub0406/220892704332 (UDACITY Self-Driving Car nanodegree 강의 해설)
2] http://carstart.tistory.com/188 (Canny Edge 검출 설명)
3] 임베디드 소프트웨어 경진대회 Team 금호우 개발계획서
4] OpenCV로 배우는 영상 처리 및 응용