## Slide 1: 2017 자율주행모형자동차 기본 소스코드 분석
임베디드 소프트웨어 경진대회 대비
금오공과대학교 컴퓨터공학과 정현석

## Slide 2: 목차
개 요
중요 코드 분석
개발 환경 – Develop Mode
개발 환경 – Standalone Mode
개발할 때 부딪혔던 문제들
Q & A

## Slide 3: 개요
작년 소스코드 기반 분석 (2018년은 보드가 다름)
OpenCV 2.4.0 based on C (Not C++)
무려 1200줄 소스코드 -> 필요 없는 부분 정리시
Vim 기본 단축기를 잘 외우면 편함
바퀴 제어를 어떻게 할 것인가가 가장 큰 문제
main.c, car_lib.h 소스코드만 분석 (너무 많음)

## Slide 4: 중요 코드 분석 – car_lib.h
차량 모터 및 센서 제어 관련 소스코드
CarControlInit – 기본 통신 설정 (UART, i2c 통신)
CarLight_Write – 차량 전조등 제어
Alarm_Write – 부저 제어
Winker_Write – 깜빡이 제어
SpeedControlOnOff_Read – 제어 유무 읽기

## Slide 5: 중요 코드 분석 – car_lib.h
SpeedControlOnOff_Write – 속도 제어 유무
DesireSpeed_Write / Read – 속도 제어
SpeedPID 관련 함수들 – 거의 사용 X (속도 비율)
PositionControlOnOff_Read/Write – 위치
PositionProportionPoint_Write / Read – 위치
DesireEncoderCount_Write / Read - 회전수

## Slide 6: 코드 분석 – car_lib.h
EncoderCounter_Read/Write – 회전 수 체크
SteeringServoControl_Write/Read – 조향
CameraX/YServoControl Write/Read – 캠
DistanceSensor()/LineSensor_Read() – 센서
일부 수정 요구될 듯

## Slide 7: 코드 분석 – main.c
진짜로 개발해야 할 코드
초반 매크로들은 알아서 확인 할 것
(기본 받아오는 영상크기는 720X320, 변환 필요)
처음 소스코드 보면 답답함…
정말 개발 해야 할 때 변경해야 할 부분만 설명
총 Thread는 ??? (Nvidia라이브러리에서도 사용)

## Slide 8: 코드 분석 – main.c
주로 구현하는 쪽은 Control/CaputreThread
GetTime, SubTime 잘 활용하면 됨
ParseOption 잘 활용하면 실행할 때 편함

## Slide 9: 개발 환경 – Develop Mode
Minicom 프로그램 활용하여 연결 (시리얼 통신)
임베디드시스템 실습 때랑 똑같은 내용
디바이스 드라이버 세팅은 책자 내용에
USB, Ethernet 모두 연결되어야 개발 가능함
이 경우 하드디스크는 내 PC에 저장
Window와 통신 안됨 (Windows minicom X)

## Slide 10: 개발 환경 – Standalone Mode
운영체제 올리는 작업 엄청 짜증나고 화남
작년 다른 팀들도 이 작업때문에 포기한팀 많음
USB 3.0 포트 절대 안됨, 2.0도 노트북마다 케바케
여기서는 삼성노트북 쓰지 마세요 ^^ - 절대 안됨
올해는 보드가 바뀌어서 될 가능성도 있음
자체 emmc에 소스코드 올려서 사용 (.bashrc)

## Slide 11: 부딪혔던 문제들
Thread 생성 문제 (생성하고 돌려도 안됨)
Standalone Mode 설정 – 석호 노트북으로 해결
배터리 쇼트 – 노트북 배터리 개조해주심…
주차 알고리즘, 주행 알고리즘 단점 – 항상은 안됨
언덕이 가장 문제… - 하드코딩으로 해결
항상 소스코드는 백업하세요……. - git의 중요성

## Slide 12: Q&A
Q&A